# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРОВКА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Клявлинский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Назаровка учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Клявлинский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Клявлинский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Клявлинский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Клявлинский и сельского поселения Назаровка.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Клявлинский, бюджета сельского поселения Назаровка;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Назаровка объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Клявлинский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области от ________________ № ________;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Назаровка;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области (М 1:10 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Назаровка, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Клявлинский, объектов местного значения сельского поселения Назаровка, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Назаровка включают:

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области (М 1:10 000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области (М 1:5 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Назаровка отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Назаровка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Назаровка и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Назаровка.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Назаровка, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Назаровка, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Назаровка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Назаровка об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Назаровка на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Назаровка,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Назаровка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Назаровка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Назаровка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Назаровка, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Назаровка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Назаровка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Назаровка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Назаровка (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Назаровка, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Назаровка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Назаровка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Назаровка I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Клявлинский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский                        Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Футбольное поле | село Сходнево, площадка № 3 | строительство | 2033 | - | 0,37 |  |  |
| 2. | Спортивная площадка | село Назаровка, ул. Молодежная | реконструкция | 2033 | - | 0,015 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 3. | Спортивная площадка | село Назаровка, ул. Заречная | строительство | 2033 | - | 0,1 |  |  |
| 4. | Спортивная площадка | село Назаровка, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | 0,1 |  |  |
| 5. | Спортивная площадка | село Сходнево, на западе ул. Колхозная | строительство | 2033 | - | 0,1 |  |  |
| 6. | Спортивная площадка | село Сходнево, на востоке ул. Колхозная | строительство | 2033 | - | 0,1 |  |  |
| 7. | Спортивный зал | село Сходнево, ул. Колхозная, 30 | строительство | 2033 |  |  | площадь 108 кв.м |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Сельский дом культуры | село Назаровка, ул. Центральная, 37 | реконструкция | 2033 | - | - | 250 мест в зрительном зале, библиотека на 7000 книг | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Сельский дом культуры | село Сходнево, ул. Колхозная, 30 | реконструкция | 2033 | - | - | 50 мест в зрительном зале |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Сквер | село Назаровка, ул. Молодежная | строительство | 2033 | - | 0,18 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Благоустройство зоны отдыха | село Назаровка, ул. Заречная | строительство | 2033 | - | 0,35 | - |  |
| 3. | Сквер | село Назаровка, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | 0,215 | - |  |
| 4. | Парк | село Сходнево, ул. № 7 | строительство | 2033 | - | 4,55 | - |  |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплексное предприятие бытового обслуживания | село Назаровка, ул. Молодежная | строительство | 2033 |  | - | прачечная на 25 кг белья в смену, баня на 6 мест, химчистка на 2 кг белья в смену | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |
| 2. | Предприятие бытового обслуживания | село Назаровка, ул. Молодежная | строительство | 2033 |  | - | парикмахерская, ателье, ремонтная мастерская | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.5. Объекты местного значения административного назначения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 2. | Здание администрации | село Назаровка, ул. Центральная, 29 | реконструкция | 2033 |  | - | 4 рабочих места | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Водопроводные сети | село Сходнево, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 0,397 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 0,861 |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 0,422 |  |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 0,586 |  |  |
|  |  | площадка № 6 |  |  | 0,599 |  |  |
|  |  | площадка № 7 |  |  | 0,692 |  |  |
|  |  | ул. Колхозная, ул. № 1, ул. № 7 |  |  | 1,228 |  |  |
| 2. | Водозабор | на севере села Сходнево | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 154 куб.м | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Газопровод низкого давления | село Сходнево, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 0,83 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  | площадка № 6 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | площадка № 7 |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Колхозная |  |  | 0,26 |  |  |
| 2. | Газопровод высокого давления | село Сходнево, площадка № 1 | строительство | 2033 | 0,01 |  |  |
| 3. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | село Сходнево, площадка № 1 | строительство | 2033 | - | производительность до 95 куб.м/час | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплектные трансформаторные подстанции | село Сходнево, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
|  |  | ул. Колхозная |  |  |  | ТП-10/0,4кВ 1Х160кВА-1шт |  |
|  |  | площадка № 3 | строительство | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
|  |  | площадка № 7 |  |  |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 2. | Комплектные трансформаторные подстанции | село Назаровка, ул. Молодежная | реконструкция | 2033 |  | ТП-10/0,4кВ 1Х250кВА-1шт |  |
| 3. | Воздушные линии электропередачи | село Сходнево, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 0,35 | напряжение – 10 кВ |  |
|  |  | площадка № 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 7 |  |  | 1 | напряжение – 10 кВ |  |
| 4. | Воздушные линии электропередачи | село Назаровка, ул. № 1 | строительство | 2033 |  |  |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Назаровка, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. № 1 |  |  | 0,215 | поселковая дорога местного значения |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  | 2,25 | главная улица |  |
|  |  | ул. Заречная |  |  | 0,7 | основная улица |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  | 0,6 | основная улица |  |
|  |  | ул. Молодежная | строительство |  | 0,1 | основная улица |  |
|  |  | ул. №2 |  |  | 0,31 | второстепенная улица |  |
|  |  | ул. №3 |  |  | 0,23 | второстепенная улица |  |
|  |  | ул. №4 |  |  | 0,211 | второстепенная улица |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Сходнево, в том числе: | реконструкция | 2033 |  |  |  |
|  |  | ул. №7 |  |  | 0,419 | поселковая дорога местного значения |  |
|  |  | ул. Колхозная |  |  | 2,37 | главная улица |  |
|  |  | ул. №1 | строительство |  | 0,724 | основная улица |  |
|  |  | ул. №2 |  |  | 0,537 | второстепенная улица |  |
|  |  | ул. №3 |  |  | 0,325 | второстепенная улица |  |
|  |  | ул. № 4 |  |  | 0,482 | второстепенная улица |  |
|  |  | ул. № 5 |  |  | 0,527 | основная улица |  |
|  |  | ул. № 6 |  |  | 0,444 | основная улица |  |
|  |  | ул. № 8 |  |  | 0,229 | основная улица |  |
|  |  | ул. № 9 |  |  | 0,735 | основная улица |  |
|  |  | ул. № 10 |  |  | 0,200 | второстепенная улица |  |
|  |  | ул. № 11 |  |  | 1,055 | основная улица |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | между селом Сходнево и селом Назаровка | строительство | 2033 | 1,3474 | поселковая дорога местного значения |  |
| 4. | Пешеходный мост | село Назаровка, ул. № 4 через приток реки Урдалинка | строительство | 2033 |  |  |  |
| 5. | Автомобильный мост | село Назаровка, ул. Заречная через реку Урдалинка | строительство | 2033 |  |  |  |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                   в границах населенных пунктов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Пожарный пирс | село Назаровка, ул. Заречная | строительство | 2033 |  |  | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Пожарный пирс | село Сходнево, ул. Колхозная | строительство | 2033 |  |  | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Клявлинский, объектах местного значения сельского поселения Назаровка, за исключением линейных объектов

| Описание и параметры функциональных зон |
| --- |
| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров) (устанавливается только для производственных, сельскохозяйственных зон и зон специального назначения) |
| Жилая зона (Ж) |  | 156,223 | 3 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), совмещенное с дошкольным образовательным учреждением на 50 мест, в селе Назаровка, ул. Молодежная,10 (реконструкция); - спортивный зал площадью 200 кв.м при общеобразовательном учреждении (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), совмещенном с дошкольным образовательным учреждением, в селе Назаровка, ул. Молодежная,10 (реконструкция). объекты местного значения сельского поселения: - спортивная площадка в селе Назаровка, ул. Молодежная (реконструкция); - комплектные трансформаторные подстанции в селе Сходнево, площадка № 3; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Сходнево, площадка № 7; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Назаровка, ул. Молодежная (реконструкция). |
| Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Сходнево планируется на следующих площадках: 1) за счет уплотнения существующей застройки: - по ул. Колхозная планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3000 кв.м, расчётная численность населения – 60 человек; - по ул. № 11 планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 900 кв.м, расчётная численность населения – 18 человек; 2) на свободных территориях в границах населенного пункта: - на площадке № 1 планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2100 кв.м, расчётная численность населения – 42 человек; - на площадке № 2 планируется размещение 9 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1350 кв.м, расчётная численность населения – 27 человек; - на площадке № 3 планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2550 кв.м, расчётная численность населения – 51 человек; - на площадке № 4 планируется размещение 7 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1050 кв.м, расчётная численность населения – 21 человек; - на площадке № 5 планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1500 кв.м, расчётная численность населения – 30 человек; - на площадке № 6 планируется размещение 8 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1200 кв.м, расчётная численность населения – 24 человек; - на площадке № 7 планируется размещение 15 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2250 кв.м, расчётная численность населения – 45 человек. |
| Общественно-деловая зона (О) |  | 2,9448 | 4 | - |
|  | объекты федерального значения: - отделение связи в селе Назаровка, ул. Молодежная, 18 (реконструкция). объекты местного значения муниципального района: - фельдшерско-акушерский пункт с аптекой в селе Назаровка, ул. Молодежная, 10 (реконструкция). объекты местного значения сельского поселения: - спортивный зал в селе Сходнево, ул. Колхозная, 30; - комплексное предприятие бытового обслуживания в селе Назаровка, ул. Молодежная; - предприятие бытового обслуживания в селе Назаровка, ул. Молодежная; - здание администрации в селе Назаровка, ул. Центральная, 29 (реконструкция); - комплектные трансформаторные подстанции в селе Сходнево, ул. Колхозная (реконструкция). |
| Зона рекреационного назначения (Р) |  | 78,3938 | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - футбольное поле в селе Сходнево, площадка № 3; - спортивная площадка в селе Назаровка, ул. Заречная; - спортивная площадка в селе Назаровка, ул. Центральная; - спортивная площадка в селе Сходнево, на западе ул. Колхозная; - спортивная площадка в селе Сходнево, на востоке ул. Колхозная; - сельский дом культуры в селе Назаровка, ул. Центральная, 37 (реконструкция); - сельский дом культуры в селе Сходнево, ул. Колхозная, 30 (реконструкция); - сквер в селе Назаровка, ул. Молодежная; - благоустройство зоны отдыха в селе Назаровка, ул. Заречная; - сквер в селе Назаровка, ул. Центральная; - парк в селе Сходнево, ул. № 7; - водозабор на севере села Сходнево (реконструкция); - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Сходнево, площадка № 1; - пожарный пирс в селе Назаровка, ул. Заречная; - пожарный пирс в селе Сходнево, ул. Колхозная. |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны: |
| Сх1 | сельхозугодья | 6246,3521 | - | - |
| Сх2-0 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 9,8783 | 2 | - |
| Сх2-3 | объекты сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| Сх2-4 | объекты сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |
| П1 | объекты производственного назначения |  |  |  |
| П1-0 | объекты производственного назначения |  |  |  |
| П2 | коммунально-складская зона | 0,3056 |  |  |
|  | объекты регионального значения: - пожарное депо на 1 машину в селе Назаровка, ул. Центральная (реконструкция). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) |  | 23,4187 | 2 |  |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |
| Сп1 | кладбища | 3,8023 |  | 50 |
| Сп3 | скотомогильники | 0,0597 |  | 1000 |
|  | объекты регионального значения: - скотомогильник (яма Беккари) на расстоянии 1300 м от границы села Назаровка в юго-восточном направлении. |